## Slide 1
Factory Automation
이 상원, 박 인택, 김 승원, 정 재윤, 한 영, 구 성훈, 문 상원

## Slide 2
01 프로젝트 개요
02 프로젝트 특징
03 최종 결과
Contents
04 결과 및 고찰
- 프로젝트 목적
- 업무 분담 및 일정
- 설 계
- 작품 구성도
- 작품 기능
- 작품 개발 환경
- 결과물
- 모니터링
- 문제점 및 해결방안
- 향후 계획

## Slide 3
프로젝트 개요
Part 1

## Slide 4
지속적인 정보화 혁신 솔루션 기반 마련으로 생산 경쟁력 강화
정보화 시스템 도입으로 관련 담당자의 업무 시간 감축
전산재고를 반영한 발주 및 재고관리 시간 감축
기업 사내 업무관련 항목 정보화
」
프로젝트 목적
-프로젝트 개요-
「
프로젝트 목적

## Slide 5
기획·설계→생산→유통·판매 등 제조과정의 전부 또는 일부에 IoT·AI·빅데이터와 같은 통신기술을 적용하여 기업의 생산성, 품질 등을 향상시키는 지능형 공장을 말한다.
」
프로젝트 목적
-프로젝트 개요-
「
스마트 공장 이란?

## Slide 6
스마트공장이 구현되면 각 공장에서는 수집된 데이터를 기반으로 분석하고 의사 결정하는 데이터
기반의 공장 운영 체계를 갖춤으로써, 생산 현장에서 발생하는 현상, 문제들의 상관관계를 얻어낼
수 있고 원인을 알 수 없었던 돌발 장애, 품질 불량 등의 원인을 알아내고 해결이 가능하게 된다.
」
프로젝트 목적
-프로젝트 개요-
「
프로젝트 필요성

## Slide 7
」
「
회의 내용
-프로젝트 개요-

## Slide 8
이름 | 역할 | 
 | 주 업무 | 부 업무
이상원 | 통신 | UI
문상원 | 현상 관리 | 통신
김승민 | 영상 처리 | 로봇 팔
한영 | 로봇 팔 | 영상 처리
박인택 | UI | DB
정재윤 | DB | 부품 조립
구성훈 | 부품 조립 | 현상 관리
프로젝트 업무 분담
-프로젝트 개요-
업무 분담 표

## Slide 9
분류 | 12/ 21 | 12/ 22 | 12/ 23 | 12/ 24 | 12/ 27 | 12/ 28 | 12/ 29 | 12/ 30 | 12/ 31 | 01/ 03 | 01/ 04 | 01/ 05 | 01/ 06 | 01/ 07 | 01/ 10 | 01/ 11 | 01/ 12 | 01/ 13 | 01/ 14 | 01/ 17
통신 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
영상처리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
부품 조립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
로봇 팔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프로젝트 일정
-프로젝트 개요-
업무 일정 표

## Slide 10
형상 관리
-프로젝트 개요-
-통신-
-비전 카메라-
-로봇-
-UI-

## Slide 11
프로젝트 특징
Part 2,
프로젝트 특징
Part 2

## Slide 12
작품 구성도
-프로젝트 개요-

## Slide 13
작품 구성도
-프로젝트 개요-
A카 메 라
B카 메 라
불량품
양품
양품
양품
양품
양품
양품
상자
A 공정
B 공정
불량품
조도 센서를 활용 ,
해당 지점 물체감지 ->
컨베이어 동작 중지
1.도색 확인 후, 양품,불량품 확인
2.확인 완료 후 로봇 팔 로 신호 전송
서보 모터를 활용,
카메라 신호를 받고 동작
양품
양품
A카 메 라
B카 메 라
1.모형 확인 후 양품,불량품 확인
2.확인 완료 후 서보 모터로 신호 전송

## Slide 14
작품 구성도
-프로젝트 개요-
불량품

## Slide 15
작품 구성도
-프로젝트 개요-
A 공정
B 공정
TCP/IP
OPC_UA
A공정 라즈베리
B공정 라즈베리
OPC_UA
TCP/IP

## Slide 16
작품 개발 환경
-프로젝트 특징-
구분 | 종류 | 기능
S/W | Python | (통신 , 비전 카메라) 연결
 | C# | 웹 UI
 | SQLite | DB
 | JavaScript | HMI UI
 | X_SCADA | HMI UI
 | X_DAS | Edge clouding
 | OPC_UA | MQTT,TCP/IP을 통합 한 프로토콜
 | MQTT | 라즈베리파이 - X_SCADA 연동
 | TCP/IP | 아두이노 - 라즈베리파이 연동

## Slide 17
작품 개발 환경
-프로젝트 특징-
구분 | 종류 | 기능
H/W | D/C 모터 | 컨베이어 벨트 동작
 | 조도 센서 | 물체 감지, 컨베이어 벨트 출발 및 정지
 | 레이저 모듈 | 
 | 릴레이 모듈 | 
 | 서보 모터 | 모형 불량 옮기는 역할
 | 로봇 팔 | 물체를 옮기는 역할
 | 카메라 모듈 | 양품,불량품 감지
 | 라즈베리파이 | 아두이노 및 PC와 통신을 위해 서버 역할 수행 로봇 팔 ,비전 카메라 모듈 제어
 | 아두이노 | 릴레이 모듈, 조도 센서 제어

## Slide 18
최종 결과
Part 3,
최종 결과
Part 3

## Slide 19
」
최종 결과물
-최종 결과-
「

## Slide 20
」
최종 결과물 영상
-최종 결과-
「

## Slide 21
」
UI 모니터링
-최종 결과-
「

## Slide 22
」
DB 모니터링
-최종 결과-
「

## Slide 23
」
문제점 및 해결 방안
-최종 결과-
「

## Slide 24
최종 결과
Part 3,
결과 및 고찰
Part 4

## Slide 25
마지막 메시지를 입력하세요.